Модуль «A1»: Соревнование «Приемка трамвая перед выездом на линию»

Соревнование проводится непосредственно на трамвайном вагоне определенного типа.

В течение заданного времени от 5 до 6 минут включительно, участник обязан принять вагон в соответствии с настоящим конкурсным заданием, должностной инструкцией водителя трамвая (далее – ДИ) и Правилами технической эксплуатации трамвая (далее – ПТЭ), комментируя свои действия. При этом пояснения водителя записываются на диктофон. По истечении 7 минут секундомер останавливается, упражнение считается невыполненным.

После приглашения по громкой связи, участник подходит к столу эксперта, предъявляет водительское удостоверение, книжку водителя и удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В. Получает путевой лист, книгу поезда с полисом ОСАГО (возможна копия), ключи (где это предусмотрено конструкцией). В салоне вагона находится инструментальный ящик с обязательной экипировкой согласно ПТЭ трамвая, а именно: знак аварийной остановки, диэлектрические перчатки, комбинированные рукавицы, медицинская аптечка,  кроме этого в нем должен быть сигнальный жилет. После заявления участника «Готов», включается секундомер.

Участник проверяет:

- правильность оформления книги поезда (должна быть: страницы пронумерованы, прошнурована, скреплена печатью, наличие подписи мастера, подтверждающей техническое состояние трамвая, при наличии повторной заявки – подпись уполномоченного лица),

- полиса ОСАГО;

- наличие поездного расписания в путевых листах;

- правильность оформления путевого листа (наличие подписи мастера и диспетчера, наличие допуска медицинского работника);

- экипировку вагона, куда должны входить:

-   противооткатный упор (башмак - 2шт.) ;

-2 огнетушителя, емкостью не менее 5 литров;

-знак аварийной остановки;

-медицинская аптечка;

-диэлектрические перчатки (проверяются на пригодность);

-комбинированные рукавицы;

-шплинты для сцепных приборов;

-комплект инструмента

-ломик для перевода стрелки

-ключ для растормаживания вагона

-  Внешнее состояние кузова — состояние обшивки кузова, фальшбортов, стекол, дверей, наличие символики «Вход», «Выход», таблички и кнопки для инвалида – колясочника, наличие зеркал заднего вида, целостность лобового стекла, форточек, плафонов габаритных фонарей, указателей поворота и световозвращателей фар, стоп сигналов, маршрутных указателей (спереди, сбоку, сзади). Состояние сцепных кулачков (трещины, изломы,  наличие струбцины). Наименование перевозчика, путеочиститель, инвентарный номер, наличие крепления для лестницы, наличие и исправность диэлектрических ковриков и поручней на крыше.

Состояние токоприемника (перекос, нажатие контактной вставки на провод, ее толщина не менее 16 мм, отсутствие выжигов и пропилов, обрыв волокон троса не  более 25% от его сечения), отсутствие заедания в шарнирах при подъеме и опускании токоприемника, его фиксация.

- Состояние тележки: Износ реборды бандажа и отсутствие выбоин на реборде (высота не менее 11 мм, толщина не менее 8 мм), отсутствие выбоин (лысок) на поверхности бандажа, отсутствие продольных и поперечных трещин бандажа, состояние рельсового тормоза и его подвесов, зазор между рельсовым тормозом и головкой рельса (от 8 до 12 мм),   состояние исполнительного механического тормоза (ИМТ), рессорного подвешивания, тормозного диска, заземляющего устройства, надколесных кожухов, рукав песочницы

- Внутреннее состояние кузова — Санитарное состояние, состояние подножек (целостность подсветки), внутренней обшивки и настила пола, крепление дверных и потолочных поручней, потолочных люков (при их наличии), спинок и сидений, наличие подушек и их состояние, исправность печек, ступенек внутри салона, наличие инвентарного номера, надежное закрытие бункеров песочниц и наличие песка.

- Информационное обеспечение:  правила перевозки пассажиров, юридический адреса перевозчика, маршрутная схема, информация о страховщике ОСГОП, о стоимости проезда и провоза багажа, указатели мест пассажиров с детьми, инвалидов, «входа» и «выхода», аптечки, мест установки огнетушителей, указатели аварийных выходов, правила пользования аварийными выходами, наименование, адрес и номер телефона органа обеспечивающего контроль, информация (о безопасности движения, по предупреждению терактов), указатели кнопок  и кнопки связи с водителем для экстренной остановки трамвая.

Состояние: сцепного прибора (отсутствие изгиба, трещин, соответствие износа стержня, наличие клейма об испытании),  аппарели, наличие указателя места для инвалида - колясочника, кнопки для связи с водителем, ремня безопасности. Наличие динамиков, видеокамер, кнопок аварийного открывания дверей, стоп-кранов. Работу звонков из салона. Задний пост закрыт.

-Проверка в кабине водителя:  При входе в кабину водитель должен убедиться что выключены: клавиши «АВДУУ1», «АВДУУ2»,  «отк.  Бл хода», «отк.Бл дверей»; тумблеры : «Секция 1» и «Секция 2» выключены, кнопка «Ведущий – Ведомый» включена, «пантограф» и его индикатор показывает положение «опущен», «Автономный ход» отключен, информация на панели визуализации соответствует норме (режиму отстоя)  (по ТБ). Веревка пантографа в свободном состоянии.

- Включение вагона согласно инструкции по эксплуатации вагона

Проверяем:

- исправность двери кабины водителя

-исправность и возможность регулировки положения сидения водителя

-наличие зеркал обзора салона, солнцезащитного козырька, шторки заднего стекла

- исправность освещения и сигнализации: освещение салона, подножек, маршрутных указателей, габаритных фонарей, указателей маневрирования, аварийной сигнализации, стоп-сигналов, звуковой сигнал, фары, работу и сигнализацию положения дверей. Работу указателей маневрирования и стоп-сигналов проверять, не выходя из кабины;

- работу стеклоочистителя;

- проверка работы ИМТ

- работу контрольных приборов или смотреть на панель визуализации

- работу звукоусилительной установки (автоинформатора);

- работу песочниц

- исправность АСОПТ

- камеры видеонаблюдения

-кондиционер

За невыполнение одного из требований баллы не начисляются. Если в пункте не будет назван какой-либо подпункт, то за это так же не начисляются баллы.

Если при выполнении этого упражнения (так же для других упражнений) допущены нарушения техники безопасности и должностной инструкции, то выполнение упражнения прекращается и участнику не начисляются баллы за весь модуль.

Перечень нарушений, при которых выполнение упражнения прекращается и баллы не начисляются:

- войдя в кабину, водитель не убедился в полном отключении вагона (не соблюдена очередность включения вагона)

- установка токоприемника на контактный провод или его опускание при не выключенном высоковольтном оборудовании;

- проверка работы автоматов и их фиксации (высоковольтных предохранителей), если токоприемник находится на контактном проводе;

- проверка наличия высоковольтных предохранителей  без диэлектрических перчаток;

- выход из салона вагона: без жилета, прыжком, не держась за поручень.

-начало движения с открытой дверью вагона или кабины водителя

-наезд на противооткатный упор (башмак) при начале движения (не убрал )

Окончанием выполнения упражнения считается начало движения трамвая, одновременно с чем останавливается секундомер.

Если при выполнении задания были допущены  нарушения ПТЭ, ДИ и ПДД, участнику не начисляются дополнительные баллы  (Приложение № 1).

ПВИ –панель визуальной информации ( или панель визуализации)

Приложение №1.

| Перечень элементов приемки подвижного состава | Перечень элементов приемки подвижного состава |
| --- | --- |
| ПУТЕВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | ЭКИПИРОВКА |
| Правильность оформления книги поезда |  | Знак аварийной остановки |  |
| Правильность оформления путевого листа |  | Аптечка |  |
| Страховой полис |  | АГУ (автоинформатор) |  |
| Поездное расписание |  | Противооткатный упор (башмак) |  |
| Диагностическая карта тех.осмотра |  | Наличие огнетушителей |  |
| Маршрутная карта |  | Сигнальный жилет |  |
| ПЕРВАЯ ДВЕРЬ | Комплект инструмента (ломик для перевода стрелок, ключ для растормаживания вагона) |  |
| Исправность подножек и освещение |  | Комбинированные рукавицы |  |
| Поручней |  | Диэлектрические перчатки и их целостность |  |
| Дверей |  | Сцепка, струбцины |  |
| ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ КУЗОВА | ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ САЛОНА |  |
| Передняя часть: |  | Санитарное состояние |
| пантограф:перекос/нажим/веревка/шунты |  | целостность пола/ подножки |
| Лобовое стекло |  | Песочницы. песок |  |
| Стеклоочиститель |  | Крепление поручней / стоп-краны |  |
| Кронштейны и целостность зеркал |  | Аварийное открытие дверей/молоточки |  |
| Наличие маршрутных указателей |  | Потолочные люки/динамики/видеокамеры |  |
| Плафоны габаритов / поворотов |  | Наличие динамиков |  |
| Фары |  | Информационное обеспечение: Схема маршрутов / правила польз.трамваем указатель аптечки/огнетушитель правила пользования/маршрутная схема перевозчик/страховщик/ антитеррор вход-выход, не прислоняться/места для инв, стоимость проезеда / контролирир орган. |  |
| Путеочиститель |  |  |  |
| Целостность Передней обшивки |  |  |  |
| Сцепной кулачок |  |  |  |
| Бампер |  |  |  |
| Регистрационный номер |  |  |  |
| Далее по кузову: |  | Сигнал к водителю |  |
| Состояние обшивки и фальшбортов кузова,стекол, |  | Крепление сидений и отсутствие их повреждений |  |
| Состояние тележек: рукавов песочниц |  | Состояние: обшивки салона |  |
| Надколесных кожухов / ИМТ |  | Стекол |  |
| Колес: реборды, бандаж/тормозной диск |  | Место инв-коляс (табличка.кнопка. ремень) |  |
| Рессорного подвешивания |  | Крепление плафонов освещения |  |
| Рельсового тормоза/заземляющее устройство | Аппарель |  |
| Состояние и исправность: дверей |  | ступеньки внутри салона |  |
| Крепление для лестницы |  | Задний пост |  |
| внешних световых приборов сзади |  |  |  |
| КАБИНА |  |  |  |
| Исправность двери кабины |  |  |  |
| Положение клавиш и ПВИ |  |  |
| Наличие ломика |  |  |
| Исправн. сидения, возможность регулировки |  |  |
| Солнцезащитный козырек |  |  |  |
| Зеркало обзора салона |  |  |  |
| Работу: песочниц |  |  |  |
| Освещения салона и кабины |  |  |  |
| Работа стеклоочистителей |  |  |  |
| Проверка работы ИМТ |  |  |  |
| КИП (ПВИ) (приборы, 22-24В, 24-26 В) |  |  |  |
| Двигателя вентилятора (калорифер) |  |  |  |
| Звукоусилительной установки (микрофон) |  |  |  |
| Рации (связь с диспетчером) |  |  |  |
| Дверных механизмов |  |  |
| Сигнализации дверей и ИМТ |  |  |

За каждый названный пункт начисляется  0.2 балла.      Если время ответа от 5 до 6 минут начисляется 2 балла

При отсутствии нарушений ПТЭ, ДИ, ПДД РФ и ТБ во время приемки начисляется    2 балла.