| СОГЛАСОВАНО: Зам.председателя цехкома МП г.о. Самара «ТТУ» ТД № 3 _________ Л.В. Карасева | УТВЕРЖДАЮ: Начальник МП г.о. Самара «ТТУ» ТД № 3 __________ А.С. Желнов |
| --- | --- |
| Протокол № от___________ | «___»__________ 2020г |

ИНСТРУКЦИЯ № 5

по охране труда

для водителя троллейбуса,

работающего на регулярных городских линиях

Инструкция по охране труда, для водителя троллейбуса, работающего на регулярных городских линиях, разработана в соответствии с требованиями Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.12.2002 г. № 80, для применения на предприятиях «ТТУ». Инструкция по данной профессии, используется в депо с учётом местных условий и характера работ, выполняемых по указанной специальности.

Срок действия настоящей инструкции – 5 лет с момента её утверждения. Работник должен быть ознакомлен с инструкцией под роспись, изучить её (с последующей проверкой). Работник, виновный в нарушении требований настоящей инструкции, несёт дисциплинарную и иную ответственность, в соответствии с законодательством РФ.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе водителем троллейбуса на предприятиях МП г.о. Самара «ТТУ» допускаются лица, достигшие 21 года, имеющие свидетельство об окончании учебного заведения, осуществляющего подготовку водителей троллейбуса; водительское удостоверение на право управления троллейбусом и прошедшие:

- предварительный, при поступлении на работу медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья;

- проверку знаний правил работы в электроустановках и имеющие допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением до 1000 В (III группа по электробезопасности, удостоверение установленного образца) ;

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- стажировку в течение 3-19 смен. После окончания стажировки оформляется допуск к самостоятельной работе с записью в журнале, подписью ответственного лица и подписью допускаемого работника.

Повторный инструктаж по охране труда водитель троллейбуса проходит не реже 1 раза в 3 месяца.

1.2. Водитель троллейбуса обязан:

- проходить периодические медицинские осмотры в порядке, предусмотренном действующем законодательством;

- проходить ежегодное обучение по охране труда по утвержденной программе обучения безопасным методам и приемам труда, проверку знаний требований охраны труда

Работник не прошедший в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, к работе не допускается.

1.3. Водитель обязан знать:

- должностную инструкцию водителей троллейбуса;

- правила дорожного движения (ПДД);

- правила технической эксплуатации троллейбуса (ПТЭ);

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей     (до 1000 В);

- основные требования «Правил по охране труда на городском электротранспорте»;

- инструкцию по охране труда для водителей троллейбуса;

- инструкцию по оказанию первой медицинской помощи;

- правила пользования средствами защиты;

- инструкцию по противопожарной безопасности;

- инструкцию по производству маневровых работ на территории троллейбусного депо.

1.4. Водитель обязан:

1.4.1. Выполнять действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка, регламентирующие его поведение на территории, в производственных и бытовых помещениях, соблюдать установленный режим труда и отдыха в обычные и выходные дни, и при работе по графику.

Заходить на территорию депо и выходить с территории только через проходную, предъявив при этом пропуск (удостоверение).

Курить и отдыхать в специально отведённых для этого местах.

1.4.2. Правильно применять (хранить, содержать и т.п.) спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Водитель троллейбуса обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам МП г.о. Самара «ТТУ»:

– жилет сигнальный 2-го класса защиты – 1 шт. на один год;

– рукавицы комбинированные – 6 пар на один год;

– перчатки диэлектрические – дежурные;

– галоши диэлектрические – дежурные.

1.4.3. Пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, механизмами и т.п., при работе с которыми он обучен и имеет допуск.

1.4.4. Производить работы только в специальной одежде.

1.4.5. Выполнять только порученную работу. Обратиться к своему руководителю за разъяснениями, если ему недостаточно известен способ безопасного выполнения работ, потребовать проведения дополнительного инструктажа, изучить (перед началом работы) местную инструкцию по-новому для него рабочему месту. Своевременно проходить обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда.

1.4.6. Соблюдать осторожность, находясь на территории депо, цеха (ремонтной зоны) мастерской:

- руководствоваться знаками и плакатами безопасности, обращать внимание на подаваемые сигналы движущегося транспорта, находиться от него в стороне и на безопасном расстоянии (не ближе трёх метров);

- пользоваться установленными проходами и проездами, переходить ремонтные канавы по переходным стационарным мосткам, спускаться и подниматься из смотровой канавы по специально установленным там лестницам;

- быть внимательным вблизи мест проведения работ (сварка, работы на высоте и пр.). Не смотреть на дугу электросварки, не находиться под поднятым грузом, избегать прохода под работающими на лесах, подмостях, около открытых люков, проёмов и т.п.;

- не приближаться к вращающимся и движущимся элементам механизмов, станков, к не изолированным или повреждённым проводам и электрическим устройствам не касаться электроаппаратуры ;

- не наступать на электрические провода, шланги, трубопроводы;

- при обрыве контактного провода лежащего на земле не приближаться к нему ближе, чем на 8 метров;

- убедиться в отсутствии движущегося транспорта, проходя мимо ворот, опасных мест. Не стоять в проёме въездных выездных ворот, когда в них проходит троллейбус.

1.4.7. Соблюдать нормы допустимой максимальной нагрузки при необходимости подъёма и перемещения предметов вручную.

1.4.8. Водитель троллейбуса обязан соблюдать требования местной инструкции по пожарной безопасности при нахождении на территории депо, в производственных помещениях, а также при работе на линии

- курить разрешается только в специально отведенных местах;

- не допускать перегрева устройств обогрева салона, кабины водителя.

1.4.9. Сообщить своему непосредственному руководителю об ухудшении состояния своего здоровья, о несчастном случае, замеченных нарушениях требований охраны труда, а также о неисправностях средств индивидуальной защиты, которыми он пользуется, не приступать к работе до их устранения. Информация об этом передаётся им лично в устной форме или по телефону начальнику маршрутов.

1.4.10. Обратиться в случае травмы на производстве или при внезапном заболевании к дежурному медработнику в кабинет предрейсового осмотра, информировать о случившемся начальника маршрутов.

1.4.11. Соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приёмом пищи, хранить и принимать пищу в предназначенных для этого местах.

1.4.12. Водитель обязан знать правила (приёмы) оказания первой доврачебной помощи пострадавшим:

Одновременно с действиями водителя по оказанию помощи пострадавшему, принимаются меры по сообщению в медицинское учреждение и при необходимости, сопровождению пострадавшего в данное учреждение.

1.5. Опасные и вредные производственные факторы:

- троллейбус – при возникновении технических неисправностей, влияющих на безопасность движения, нарушении ПДД и требований охраны труда;

- падение при выходе (входе) из троллейбуса;

- транспортные средства, движущиеся на территории депо и городских магистралях, представляют опасность при выходе на проезжую часть;

- опасность поражения электрическим током.

1.6. Работающим в депо запрещается:

1.6.1. Являться на работу и находиться в депо в состоянии хотя бы лёгкого алкогольного опьянения или под действием наркотических средств. Употреблять на рабочем месте спиртные напитки и наркотические вещества.

1.6.2. Находиться на территории депо, в цехах во внерабочее время без особой на то необходимости, заводить (завозить) на территорию депо посторонних лиц.

1.6.3. Стоять или проходить между троллейбусом и опорой или иным сооружением во время движения или перед началом движения троллейбуса;

1.6.4. Находится в радиусе действия периодически открывающихся створок цеховых ворот, во избежание травмирования ими.

1.6.5. Входить и выходить из троллейбуса на ходу и находиться на подножках во время движения.

1.7. В целях обеспечения безопасности движения, четкой организации движения и маневровой работы, водитель троллейбуса обязан знать и четко выполнять звуковые и ручные сигналы:

| Требование сигнала | Сигнал | Кто подаёт? | В каких случаях, кому подается сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение вперед | Один длинный или дугообразное движение над головой | Водитель | Ремонтным рабочим депо при начале движения троллейбуса с канавы |
|  |  | Кондуктор | Водителю после окончания высадки и посадки пассажиров. |
|  |  | Водитель, линейный работник, кондуктор | Водителю, при подаче троллейбуса вперед. |
| Требование сигнала | Сигнал | Кто подаёт? | В каких случаях, кому подается сигнал |
| Движение назад | Два длинных или дугообразное движение у ног | Водитель, линейный работник, кондуктор | Ремонтным рабочим при работах в депо |
|  |  |  | Водителю при подаче троллейбуса назад |
| Тише, тихий ход | Два коротких или медленное движение вверх и вниз с правого бока сигналиста | Линейный работник | Водителю во всех случаях для временного снижения скорости по каким-то причинам |
| Стоп | Три коротких или круговое движение перед собой | Линейный работник, кондуктор | Водителю для немедленной остановки троллейбуса. |
| Берегись | Один короткий или короткие сигналы подаваемые периодически | Водитель | Пешеходам, водителям транспорта, ремонтным рабочим на дороге, а также в условиях недостаточной видимости для предупреждения ДТП |

Сигналы ручные подаются днём – рукой, ночью – фонарём. Сигналы звуковые – звонком или свистком.

ВОДИТЕЛЬ ПОМНИ: СИГНАЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИКАЗОМ И ПОДЛЕЖАТ БЕСПРЕКОСЛОВНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ.

При неправильно или непонятно показанных сигналах – останови троллейбус.

1.8. Управление троллейбусом при маневровых работах на территории и в производственных помещениях депо должно производиться только маневровыми водителями.

1.9. Скорость на территории депо и конечных станциях не должна превышать 5 км/ч.

1.10 Водителю запрещается:

- работать на линии в шортах, майках и другой одежде, создающей возможность получения травмы или поражения электрическим током;

- работать в обуви на высоком каблуке, в резиновых шлепках, сланцах, т.е. в обуви являющейся дополнительным источником опасности при выходе из троллейбуса, в пути следования и на конечных станциях.

- курить и принимать пищу в кабине водителя;

- отвлекаться от управления троллейбусом;

- пользоваться мобильным телефоном и всеми дополнительными техническими устройствами к нему;

- провозить в кабине посторонних лиц за исключением указанных в должностной инструкции водителя троллейбуса;

- работать, стоять или проходить в проеме ворот, когда в нем стоит или движется троллейбус;

- подниматься на крышу троллейбуса и трогать руками контактную сеть, ставить (опускать) токоприемники с крыши троллейбуса;

- прыгать через смотровую (ремонтную) канаву или проходить по случайно положенным доскам;

- прыгать в смотровую канаву;

- спускаться в смотровую канаву, находиться в ней и выходить из нее во время движения по ней троллейбуса;

- садиться на край канавы вблизи стоящего троллейбуса;

- ходить по краю смотровой канавы.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Водитель обязан явиться на работу в удобной одежде и обуви, не стесняющей движений, одетым «по погоде», не позднее указанного в наряде времени. Иметь при себе удостоверение на право управления троллейбусом и удостоверение о проверке знаний по электробезопасности

2.2. Пройти предрейсовый медицинский осмотр.

2.3. Предъявить диспетчеру депо удостоверение на право управления троллейбусом, книжку водителя с предупредительными талонами, удостоверение о проверке знаний по электробезопасности.

2.4. Получить у диспетчера депо книгу поезда (троллейбуса), расписание движения и путевой лист, подписанный диспетчером депо и мастером, подтверждающим, что троллейбус технически исправен и годен к эксплуатации на линии.

2.5. При наличии в книге троллейбуса заявок на неисправность отдельных узлов и агрегатов, должна быть подпись мастера об устранении неисправности, а при наличии повторной заявки, устранение ее должно подтверждаться подписью главного инженера депо или лица, уполномоченного приказом по депо.

При отсутствии указанных выше документов и необходимых подписей, водитель не имеет права выезжать на линию.

2.6. В экипировочной получить экипировочные принадлежности, проверив их комплектность и исправность:

а) диэлектрические перчатки должны быть сухими и чистыми; иметь штамп об их испытании на диэлектрическую прочность; не иметь механических повреждений (перед работой, в экипировочной, проверить на герметичность);

б) сигнальный оранжевый жилет должен быть чистым и не порванным и храниться в отдельном пакете;

в) зеркала заднего вида должны быть без сколов и трещин на зеркальной поверхности;

г) навигатор, видеорегистратор, набор инструментов (исправных), комплект запасных предохранителей, аптечку, аварийные знаки.

2.7. Надеть сигнальный оранжевый жилет и быть в нем в процессе выполнения своих трудовых обязанностей

2.8. При приёмке троллейбуса водитель обязан:

- быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту по территории троллейбусного депо и реагировать на сигналы водителей;

- начинать осмотр троллейбуса с правой стороны (по ходу его движения) двигаясь навстречу движущемуся транспорту;

- осмотреть и проверить техническое состояние и экипировку троллейбуса в соответствии с должностной инструкцией водителя троллейбуса, ПДД и ПТЭ троллейбуса;

2.9. Все работы по осмотру электрического оборудования троллейбуса должны производиться при отключенных цепях управления и опущенных токоприемниках от контактных проводов, их фиксации в опущенном состоянии за лиры.

2.10. Протирать лобовое стекло снаружи водитель обязан стоя на специально предназначенных для этих целей площадках на переднем бампере, держась за ручку на стойке, разделяющей лобовые стекла.

Водитель, протирая стекла, должен соблюдать осторожность, чтобы не разбить стекло и не поранить себя осколками. Разбитые стекла водитель обязан удалять из проемов, надев на руки комбинированные рукавицы.

2.11. Уборка в кабине троллейбуса должна производиться только водителем.

2.12. Во время приемки троллейбуса водитель обязан отрегулировать сиденье, убедиться в наличии рифленой поверхности педалей управления, не допускающей скольжения ног водителя.

2.13. Водитель при выезде из депо и на нулевом рейсе обязан проверить действие тормозов, убедиться в свободном ходе троллейбуса, отсутствии постороннего шума и стука. При выявлении неисправности водитель обязан остановить троллейбус, сообщить об этом работнику, ответственному за выпуск или линейному работнику службы движения, действовать по их указанию.

2.14. Водителю запрещается:

2.14.1. Приступать к работе и управлять троллейбусом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения и безопасность пассажиров и пешеходов.

2.14.2. Выезжать на линию на троллейбусе, не отвечающему требованиям ПДД, ПТЭ троллейбуса, Правил по охране труда на городском электротранспорте;

2.14.3. Заменять высоковольтные и низковольтные предохранители и ремонтировать электрическую аппаратуру при поднятых токоприемниках и без диэлектрических перчаток;

2.14.4. Использовать не соответствующие номиналу (некалиброванные) предохранители;

2.14.5. Выезжать на линию на троллейбусе, не оборудованном двумя зеркалами (правого и левого) заднего вида;

2.14.6. Хранить легковоспламеняющиеся вещества и предметы в кабине водителя и салоне троллейбуса;

2.14.7. Размещать в кабине посторонние вещи, предметы (сумки, перчатки и т.п.), ограничивающие видимость дорожной обстановки.

2.14.8. Выезжать на линию с разбитыми стеклами и зеркалами заднего вида.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Водитель троллейбуса обязан знать номера телефонов центрального диспетчера, диспетчера депо, полиции, скорой медицинской помощи и пожарной части.

3.2. Водитель троллейбуса обязан знать все маршруты своего депо, профиль пути, опасные места на маршрутах и особенности работы на этих маршрутах.

3.3. Во время работы на линии внимание водителя должно быть сосредоточено на дорожном движении, сигналах, а также на состояние дорожного полотна и контактной сети.

3.4. Водитель может начать движение, только убедившись в том, что высадка и посадка пассажиров окончены, двери закрыты и путь впереди свободен.

3.5. Скорость движения в пути следования и дистанция между троллейбусом и впереди идущим транспортом выбирается водителем с учетом интенсивности движения, дорожных и атмосферных условий и наполнения троллейбуса, но при всех условиях должна соответствовать ПДД и ПТЭ троллейбуса.

3.6. В случае возникновения опасности для движения, водитель должен принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки троллейбуса.

Водитель обязан остановить троллейбус экстренным торможением в случаях, угрожающих безопасности движения или жизни людей.

3.7. Водитель в течение смены, по прибытию на конечную станцию обязан произвести замер утечки тока на специально отведенном месте с соблюдением инструкции по замеру тока утечки и проверить:

- тормозную систему;

- состояние и крепление колес;

- токоприемники;

- головки токоприемников, угольно-графитовые вставки;

- состояние веревок, колец и изоляторов;

- состояние подножек (в зимнее время очищать от снега и льда);

- состояние кузова.

3.8. В случае необходимости выйти из троллейбуса (на конечной станции или в пути) водитель обязан затормозить троллейбус стояночным тормозом и убедиться в том, что троллейбус удерживается на месте. Выключить высоковольтные цепи и цепи управления, поставить рукоятку переключателя реверса в положение «0» и взять ее с собой, закрыть дверь кабины.

3.9. Не выходить на проезжую часть, без оранжевого сигнального жилета, убедиться в безопасности своего выхода, отсутствии транспортных средств, следующих в попутном направлении. Спускаясь по ступенькам соблюдать осторожность и держаться за поручень.

При остановке троллейбуса на уклоне под колёса должны быть установлены противооткатные упоры (со стороны уклона).

3.10. При остановке троллейбуса на обесточенном участке контактной сети, троллейбус подается вперед буксировкой с соблюдением требований «Инструкции по сцепке и буксировке троллейбуса».

3.11. Во время движения по маршруту, водитель обязан следить за расположением веревок на крыше троллейбуса с целью исключения возможности ее запутывания (зацепления), соскальзывания, а также от примерзания в зимнее время года.

3.12. При поломке или сходе токоприемников их необходимо оттянуть от контактной сети (стоя вполоборота по направлению движения, для контроля ситуации на проезжей части) за веревку убедившись в безопасности. Не разрешается пользоваться для оттяжки токоприемников токопроводящими материалами. Установку токоприемников на контактные провода производить в следующей последовательности:

а) сначала правую штагу на минусовой контактный провод;

б) затем левую штангу на плюсовой контактный провод;

Снимать в обратной последовательности.

3.13. Водителю запрещается производить постановку, снятие токоприемников с контактной сети без диэлектрических перчаток.

3.14. Если водителю не удается опустить штанги за веревки, он обязан вызвать аварийную бригаду технической помощи.

3.15. При замене контактных вставок и головок токоприемников в депо, на конечных станциях и на линии, водитель обязан следовать пунктам 3.8, 3.12 данной инструкции. Замена и ремонт производится при заведенных под лиры и зафиксированных токоприемниках, стоя на откидной площадке лестницы спиной к задней части троллейбуса. Веревка перед собой обматывается между штангами токоприемников «восьмеркой», для исключения падения.

3.16. При проверке крепления колёс необходимо принять устойчивую позу, поддерживая одной рукой торцевую часть ключа, другой нажимать на вороток. Перед началом работы проверять исправность инструмента.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения тока утечки, свидетельствующем о нарушении изоляции, водитель троллейбуса обязан немедленно прекратить перевозку пассажиров и действовать соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.31 «Должностной инструкции водителя троллейбуса». Действия водителя троллейбуса при обнаружении тока утечки (более 3 мА):

- предупредить пассажиров об опасности выхода из троллейбуса;

- отключить всю высоковольтную и низковольтную аппаратуру;

- надеть сигнальный жилет, диэлектрические перчатки;

- покинуть троллейбус через переднюю дверь прыжком, не касаясь корпуса троллейбуса, предварительно поставить у открытой двери кондуктора (для предупреждения пассажиров об опасности);

- снять штанги токоприёмника с контактных проводов (сначала левую, затем правую), завести штанги под крючки лир;

- вернуться в кабину, открыть двери и высадить пассажиров;

- сообщить об обнаружении утечки тока диспетчеру депо и центральному диспетчеру.

- ждать машину тех. помощи для буксировки троллейбуса в депо.

Водитель, ПОМНИ, движение троллейбуса своим ходом при обнаружении утечки тока – ЗАПРЕЩЕНО.

4.2. В случае короткого замыкания, вспышки в кабине или в салоне, с последующим возгоранием водитель обязан немедленно остановить троллейбус. Затормозить стояночным тормозом, выключить цепи управления и высоковольтные цепи, опустить токоприемники, зафиксировав их в опущенном состоянии, принять меры к высадке пассажиров, предупредить их о соблюдении осторожности при выходе и приступить к ликвидации огня.

4.3. При возникновении пожара в троллейбусе сообщить центральному диспетчеру. Тушение производить песком, углекислотным или порошковым огнетушителем. Если ликвидировать возгорание своими силами не удается, необходимо через центрального диспетчера вызвать пожарную охрану.

4.3. При обрыве контактного провода водитель обязан сообщить об этом центральному диспетчеру, вызвать бригаду скорой технической помощи, оградить провод, и не приближаться к нему на расстояние ближе 8 метров. Не касаться и не подпускать к нему людей. Передвигаться в опасной зоне не отрывая ног от земли, для того чтобы исключить поражение шаговым напряжением.

4.4. При необходимости возврата троллейбуса в депо по технической неисправности, водитель обязан получить от диспетчера конечной станции, линейного слесаря (слесаря техпомощи) аварийное предписание и, в соответствии с заданным режимом движения, следовать в депо.

4.5. При дорожно-транспортном происшествии действовать в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.33 «Должностной инструкции водителя троллейбуса».

4.6. В случае заболевания и невозможности управления троллейбусом, водитель обязан сообщить об этом диспетчеру конечной станции и в дальнейшем действовать по его указанию.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы на линии, водитель обязан следовать в депо после соответствующего оформления путевого листа диспетчером конечной станции по маршруту, указанному в расписании со всеми остановками, высадкой и посадкой пассажиров на них, или по распоряжению техника-диспетчера II категории (центрального диспетчера).

5.2. Перед въездом на территорию депо, водитель обязан:

- остановить троллейбус и убедиться, что в салоне нет посторонних лиц;

- убедится, что в салоне отсутствуют посторонние предметы;

5.3. В случае необходимости постановки троллейбуса на отстой, водитель обязан:

- затормозить его стояночным тормозом;

- переключатель реверса поставить в положение «0», ручку реверса взять с собой (если предусмотрено конструкцией);

- выключить высоковольтные цепи и цепи управления, автомат;

- опустить токоприемники, заведя их за лиры;

- выключить световую сигнализацию и отключить аккумуляторные батареи;

- закрыть дверь кабины водителя, окна, вентиляционные люки и двери салона;

- при наличии уклона поставить под колесо со стороны уклона противооткатный упор;

- сделать запись в книге поезда о наличии или отсутствии неисправностей;

- при повторной заявке сообщить диспетчеру депо;

- пройти послерейсовый медицинский осмотр;

- сдать диспетчеру депо оформленную книгу троллейбуса, путевой лист, расписание движения;

- сдать в экипировочную экипировочные принадлежности, инструмент и ручку реверса;

- вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.

| Инструкцию разработал: Зам. начальника депо по эксплуатации | С.Ю. Ивлиев |
| --- | --- |
| Согласовано: Ревизор по безопасности движения | Л.В. Карасёва |
| Специалист по охране труда СОТ | Н.Л. Чернышева |